241031, г. Брянск, бульвар Щорса,1

Тел/факс: (4832) 28-23-33, 28-28-88, 29-57-54

ж/д тел. (Брянск-1) 6-57-54

E-mail: et@et32.ru

| Разработка и производство электронной техники промышленного назначения и средств оперативно - технологической связи | www.et32.ru |
| --- | --- |

Станция распорядительная диспетчерская телефонная РСДТ-У. Бланк заказа.

| Краткая характеристика РСДТ-У организация рабочего места одного диспетчера или оператора; работа c 2-х и 4-х проводными воздушными и кабельными линиями связи, с каналом ТЧ работа на несколько направлений от 1 до 7; работа с поездными радиостанциями РС-6, (РС-46); работа с тональной и импульсной АТС; работа с каналами связи в открытом и закрытом режиме; ведение переговоров с абонентами с использованием телефонной трубки или громкой связи; наличие контрольного и выделенного каналов приема громкой связи; вызов абонента кнопками прямого вызова или с тастатуры; количество кнопок прямого вызова 10, расширяется до 130; избирательный вызов кодами СК2\7, СК2\12, DTMF; оперативное программирование кнопок прямого вызова и режимов работы; световая и звуковая индикация входящих вызовов; оперативное создание режима конференция; работа с беспроводными гарнитурами | оперативное объединение двух и четырехпроводных линий связи и каналов АТС без использования дополнительных переходных устройств; напряжение питания 24 ± 6В постоянного тока; рабочий диапазон температур окружающей среды от 1º до 50 º С Состав РСДТ-У блок линейных сопряжений; пульт диспетчера (10 кнопок прямого вызова); пульт диспетчера дополнительный (20 кнопок прямого вызова); аппарат телефонный (микротелефонная трубка); педаль ПН – 02, габариты 510х160х50 мм; педаль ПН – 03, габариты 250х160х50 мм; микрофон; громкоговорители; Состав РСДТ-У – определяется согласно таблицы, заполненной Заказчиком. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование | Возможное значение | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество направлений (кругов) | 1…7 |  |
| 2 | Количество абонентов, подлежащих вызову кнопками прямого вызова | 10…130 |  |
| 3* | Количество направлений, которые будут участвовать в транзитном соединении | 2…7, но не больше кол-ва направл. по п.1 |  |
| 4* | Количество направлений, работающих с поездными радиостанциями РС-6, РС-46 | 1, 2 |  |
| 5 | Тип педали | ПН-02 или ПН-03 |  |
| 6 | Необходимость комплектования беспроводной гарнитурой | Да (указать количество)\Нет |  |
| 7 | Необходимость комплектования адаптером питания, входное напряжение адаптера. | Да\Нет, входное напряжение |  |
| 8 | Количество РСДТ-У, выбранной конфигурации |  |  |

* Направление, работающее с радиостанциями, в транзитном соединении не участвует.

| ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: | Наименование предприятия Заказчика __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Адрес ___________________________________________________ | E-mail: ___________________________________________________ |
|  | Тел/факс: ________________________________________________ | Контактное лицо _________________________________________ |